## Slide 1: SPI Protokol
Izradio Antonio Grgurinović

## Slide 2: Osnove SPI protokola
SPI (Serial Peripheral Interface) je specifikacija sinkronog serijskog komunikacijskog sučelja.
Pogodan je za komunikaciju na kratkim udaljenostima. Primarno se koristi u embedded sustavima.
Protokol je razvila Motorola sredinom 1980-ih.
Funkcionira na Master-Slave arhikteturi

## Slide 3: Pinovi u SPI protokolu
SCK- Serial Clock (izlazi iz master čipa)
SI- Slave Input (ulaz u slave čip)
SO- Slave Output (izlaz iz slave čipa)
CS- Chip Select (signal koji se šalje čipu da će primiti podatke )

## Slide 4: Prednosti SPI protokola
Full duplex (komunikacija u oba smjera) komunikacija u zadanoj verziji ovog protokola
Izuzetno jednostavno hardversko sučelje
Slaveovi koriste unutarnji sat od mastera i ne trebaju precizne oscilatore
Koristi manje enrgije nego ostali protokoli
Jednostavnija softwareska implementacija

## Slide 5: Mane SPI protokola
Potrebno više pinova
Ne postoji način verifikacije da master čip šalje podatke
Može jedino komunicirati na kratke udaljenosti.
Nedopušta “hot swaping” (dinamičko dodavanje elemnata)

## Slide 6: Kako funkcionira prijenos podataka preko SPI protokola
Preko SI pina master čip šalje podatke slave čipovima. Odnosno slave čip je spojen na master čip preko SO pina.
Kako bi slave čip znao da će primiti podatke master čip mu mora poslati takt preko CS pina
Kada SCK da jedan takt master čip šalje najmanje bitni bit na SI pin odnosno slave šalje najmanje bitan bit podatka pohranjenog u sebi preko SO pina.